Сообщения об ошибках

ФП 11.2к

“А01” – неверное напряжение опоры АЦП (только для варианта на PIC контроллере).

“А04” – обрыв термокаталитического датчика.

“А20” – не выбран газ или нет настройки по выбранному газу.

“А80” – неверная рассчитанная концентрация по причине некорректной настройки.

ФП22

“АВАРИЯ 1” – неверная рассчитанная концентрация по причине некорректной настройки.

“АВАРИЯ 2” – не выбран газ или нет настройки по выбранному газу.

“АВАРИЯ 4” – обрыв термокаталитического датчика.

“АВАРИЯ 8” – обрыв полупроводникового датчика.

“АВАРИЯ C” – обрыв термокаталитического и полупроводникового датчиков.

“ЕАВ” – обрыв аккумуляторной батареи  (в режиме заряда).

ФТ02В1(2)

Горит сегмент 1 – заряд.

Горит сегмент 3 и прерывистый звуковой сигнал – аккумуляторная батарея разряжена.

Горит сегмент 4 и постоянный звуковой сигнал – обрыв аккумуляторной батареи.

По очереди мигают сегменты 6 и 7 – заряд закончен.

Горит сегмент 5 и прерывистый звуковой сигнал – обрыв датчика.

ФП21

“А01” – неверное напряжение опоры АЦП.

“А20” – не выбран газ или нет настройки по выбранному газу.

“А40” – обрыв термокаталитического датчика.

Отдел разработки НПОДО "ФАРМЭК"

pharmec2@tut.by

т. +375-17-2098452

Янков Е.В.